## Slide 1: Донецький національний технічний університет Кафедра загальної хімії
ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТАМИ ХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
О.І. Волкова, В.В. Приседський, І.В. Мнускіна
E-mail: prisedsky@feht.dgtu.donetsk.ua

## Slide 2
Розрахунок початкових даних для курсової роботи
С2Н5Br(г)  C2H4(г)+ HBr(г)
Н2(г) + J2(г)  2HJ(г)
2HJ(г)  Н2(г) + J2(г)
2NO2(г)  2NO(г) + O2(г)
2NO(г) + Cl2(г)  2NOCl(г)
Величини констант швидкості при різних температурах обчислювали за рівнянням Арреніуса k = A exp(-EА/RT)

## Slide 3
Величину константи рівноваги при вказаних значеннях температур знаходили з рівняння ізобари хімічної реакції:
При обчисленні енергії Гіббса реакції вважали, що ентальпія і ентропія реакції слабко залежать від температури, тому для розрахунків використовували табличні значення ентальпій і ентропій при 298 К.
За розрахованими значеннями Кр знаходили рівноважні значення ступеня перетворення , а потім і рівноважні концентрації учасників реакції.
Різні варіанти вихідних даних для кожної реакції були отримані при варіюванні температури ізотермічних дослідів і початкових концентрацій реагентів.

## Slide 4
Завдання для курсової роботи
Під час виконання курсової роботи необхідно провести обробку експериментальних даних і розрахувати:
невідомі концентрації вихідних речовин і продуктів в реакційній суміші;
порядок реакції; енергію активації і передекспоненціальний множник в рівнянні Ареніуса;
константи рівноваги при вказаних температурах;
зміни ентальпії і ентропії в реакції (допускаючи, що можна нехтувати їх залежністю від температури).

## Slide 5
Порядок виконання курсової роботи
Розрахувати концентрації всіх речовин в реакційній суміші в різні моменти часу.
Побудувати кінетичні криві і знайти порядок реакції з нахилу експериментальної залежності швидкості v від концентрації з в координатах lgv – lgc. Оцінити похибку визначення.
Нанести отримані дані на аррениусовский графік, визначити графічно величину енергії активації і розрахувати передекспоненціальний множник.
Розрахувати величини констант рівноваги при різних температурах і визначити термодинамічні параметри реакції: зміну ентальпії Н і ентропії S.

## Slide 6
Побудова кінетичних кривих

## Slide 7
Графічне визначення швидкості реакції у п'ять різних моментів часу

## Slide 8
Визначення порядку реакції
У логарифмічних координатах графік залежності швидкості від концентрації реагентів lg v = lg k + n lg c є прямою лінією з нахилом tg  = n.
a
b
c

## Slide 9
Визначення параметрів рівняння Арреніуса
Енергію активації реакції ЕА розраховуємо за тангенсом кута нахилу арреніусовського графіка

## Slide 10
Визначення термодинамічних параметрів реакції
За тангенсом кута нахилу температурної залежністі константи рівноваги розраховуємо ентальпію реакції Н :
tg = –Но/R, Но = – (tg)R , де R=8,31 Дж/моль К

## Slide 11
Визначення термодинамічних параметрів реакції
Для розрахунку ΔSo використовуємо знайдене значення константи рівноваги при одній з температур
Оцінку похибки знайдених термодинамічних і кінетичних параметрів проводять порівнянням отриманих величин з довідковими табличними даними.